# Lista de exercícios: ARM

Considere a seguinte configuração da memória em um dado instante:
r0=0x000001a0
r1=0x00000904
mem32[0x00000904]=0x10101020
mem32[0x00000908]=0x10101028
mem32[0x0000090c]=0x20202010
Mostre qual o valor dos registradores r0 e r1 após as seguintes instruções:
  1. LDR r0,[r1,#4]! (preindex com writeback)
  2. LDR r0,[r1,#8] (preindex)
  3. LDR r0,[r1],#8 (postindex)
2. Considere a seguinte configuração da memória em um dado instante:
r1=0x00000904
r2=0x00000001
mem32[0x00000904]=0x00000001
Defina qual o valor de r4 ao final de:
Obs.: a arquitetura ARM permite que todas as instruções sejam executadas condicionalmente, para isso basta colocar um sufixo ao final do opcode da operação.
EQ → Equal to zero: executa se o bit Z da ULA está ativo
NE → Not Equal to zero: executa se o bit Z da ULA não está ativo
LDR r0,[r1,#0]
SUBS r3, r0,r2
ADD r4, r0,r2
MULNE r4,r3, r2
LDR r0,[r1,#0]
SUBS r3, r0,r2
ADDEQ r4, r0,r2
MULEQ r4,r4, r2

1. Considerando um pipeline de 5 estágios, mostre as etapas de execução do seguinte código:
  Obs.: Considere que todos os estágios sejam executados em 1 ciclo de clock e que os condicionais “GT” e “LT” se referem a “Greater than” e “Lower than” e operam no segundo e terceiro operandos
  1 LDR r0,[r1,#0]
  2 LDR r2,[r1,#4]
  3 ADD r3,r0,r2
  4 SUBGT r4,r0,r2
  5 SUBLT r4,r0,r2
  Quando:
  1. 0(r1)>4(r1)
  2. 0(r1)<4(r1)
  3. 0(r1)=4(r1)